## Slide 1: CV Project https://github.com/lyqun/SpeedBumps-Detection 减速带的识别和测距
林逸群 蒋宇凯 崔鹤洁

## Slide 2: 整体思路
设计距离计算方法
                去畸变 & 鸟瞰视图测距
数据收集
训练模型
整合模块
模型评估 + 优化

## Slide 3: 流程图

## Slide 4
工作流程
1. 相机标定，去畸变 计算相机内参（5个）及畸变参数（3+2），去畸变。

## Slide 5
2. 测距算法
  基础理论：鸟瞰视图与现实世界是相似变换 (Similarity Matrix)
  应用：矫正后的图转换成鸟瞰视图，在鸟瞰视图中测得两点在现实世界的距离
3. 结论
  1. 鸟瞰视图中可测的最远距离大约是6米
  2. 鸟瞰视图中的像素间距约等于1cm
  3. 鸟瞰视图底部到相机约为126cm
工作流程

## Slide 6
1. 要标定的有3个值
  1. 鸟瞰视图变换矩阵
  2. 鸟瞰视图像素距离
  3. 鸟瞰视图底部到相机的距离
2. 固定相机
  相机摆放位置会影响3
  摆放高度会影响2和3
  相机角度会影响1, 2和3
标定事项

## Slide 7: 数据收集
减速带、行人数据
--用于检测
减速带-距离数据
--用于验证距离
决定赠予张林老师实验室
测量工具-淘宝购置

## Slide 8: 数据收集
相机拍摄 => 矫正畸变
手机拍摄 => resize
百度/谷歌图片 => filter => resize
1. 减速带照片中的行人
水平翻转、平移
数据增强、扩充
行人数据
2. VOC 2007/ 2012
减速带数据

## Slide 9
1. 模型选择
  YOLO v3
2. 参数选择
  max_batches = 30k
  classes = 2
  output_layer = 3 * (4 + 1 + 2)
训练模型
为什么不尝试MaoNet？
没时间
为什么不选择其他的网络模型？
没时间

## Slide 10: 整合模块
1. video => frame
  cv2.VideoCapture
2. frame => distort
  cv2.undistort
  3. 帧 => 目标检测
  darknet.detect_np
  4. 位置 => 距离
  5. 绘制帧
  cv2.rectangle/putText
  6. 写帧 => 视频
  cv2.VideoWriter

## Slide 11
模型评估
没时间
没时间
实际测量距离：
2.20米
检测计算距离：
2.04米
实际测量距离：3.40米
检测计算距离：2.91米
实际测量距离：
2.80米
检测计算距离：
2.51米
Case 1
Case 2
Case 3

## Slide 12
模型优化
减速带所在直线
对角线所在直线
检测框
相机
1. 相机位置
  鸟瞰视图两条边线求交
2. 选择对角线 => 分类问题
  Box => CNN => 对角线类型
  0: 1:
3. 计算相机到对角线的距离
  点到直线距离公式

## Slide 13
模型优化
没时间
没时间
实际测量距离：
2.20米
检测计算距离：
2.13米
实际测量距离：3.40米
检测计算距离：3.02米
实际测量距离：
2.80米
检测计算距离：
2.62米
Case 1
Case 2
Case 3

## Slide 14
模型优化
没时间
没时间
实际测量距离：2.00米
检测计算距离：1.49米
实际测量距离：2.00米
检测计算距离：1.85米
优化后

## Slide 15
性能评估
没时间
没时间

## Slide 16: 提升 更多的训练数据 更大的标定布 更真实的障碍